ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ

РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ

В соответствии с рекомендациями по применению и гарантийным обязательствам компаний-производителей материалов для финишной обработки далее приведено описание случаев несоответствия качества, связанных с дефектами производства данных материалов

1. Гарантийные случаи

1.1. Полосы, пятна или другие очевидные дефекты на поверхности пленки, проявившиеся до или во время финишной обработки, связанные с дефектами производства

1.2. Замятия, следы ударов, потеки (только в случае получения материалов в дефектной упаковке)

1.3. Неравномерное нанесение клеевого слоя

2. Негарантийные случаи

2.1. Претензии, связанные с неудовлетворительной финишной обработкой отдельных типов носителей для печати (горячее или холодное ламинирование, обрезка, прикатка клеевого слоя, накатка на твердую основу)

2.2. Потеря или ухудшение финишных свойств вследствие неправильного хранения

3. Рекомендации по применению и хранению

3.1. Указанные в п 2.1. свойства материалов не регламентируются стандартами и зависят от следующих факторов:

- время высыхания обрабатываемого носителя после печати,

- время между ламинированием и обрезкой,

- влажность и температура в помещении,

- влажность исходного материала для печати,

3.2. Для получения удовлетворительных результатов необходимо производить тест на совместимость материала для финишной обработки с материалом для печати для данных условий температуры и влажности (меняются, например, в зависимости от времени года и времени суток), а также типа производственного помещения (вентиляция, статическое электричество, пыльность и т.д.).

3.3. В частности, повышенная влажность вызывает удлинение времени высыхания носителя после печати, а при финишной обработке неполностью высохших материалов ухудшается адгезия и резко возрастает вероятность брака

3.4. При прикатке на твердую основу необходимо тестировать долговременную (2-3 дня)

адгезию материала к данной основе, а также соблюдать правило «подобное к подобному» (т.е., в частности, нельзя прикатывать бумагу на плиты ПВХ любой толщины)

3.5. Материалы для финишной обработки должны храниться в оригинальной упаковке (внутренняя и наружная) на торце рулона

4. Процедура рассмотрения претензий

4.1. Все претензии принимаются в виде Акта о несоответствии качества поставленной продукции, заверенного подписью руководителя организации и печатью, с образцами предположительно бракованного материала в использованном и неиспользованном виде

4.2. По итогам экспертного анализа, проводимого Службой рассмотрения претензий компании-производителя материалов для финишной обработки, по гарантийным случаям предоставляется компенсация в виде того же материала в полном объеме или возврат стоимости бракованного материала

4.3. По негарантийным случаям компенсация не предусматривается